## Slide 1: Intel LazyFP vulnerability: Exploiting lazy FPU state switching
暗号とセキュリティ勉強会 6/25
光成滋生

## Slide 2: 概要
昔のOSはlazy FPUという仕組みを使っていた
  この仕組みにFPUレジスタの内容が漏洩する可能性
  最近のLinuxでは使っていない

## Slide 3: FPU
小数やベクトル演算専用のコプロセッサ
  かつては別売だった
    i387コプロセッサ10万円
  今はCPUの中に入ってる

## Slide 4: コンテキストスイッチ
1個のCPU上で複数のスレッドを動かす仕組み
  スレッドを切り替えるときにCPUの状態を入れ換える
st0 : 1.2
st1 : -3
st2 : 3.14
st0 : 99
st1 : 88
st2 : 77
スレッド1からスレッド2への切り替え
st0 : 1.2
st1 : -3
st2 : 3.14
st0 : 99
st1 : 88
st2 : 77
CPU
memory
2. レジスタの内容を
メモリに保存する
3. メモリの内容を レジスタに復元する
スレッド1の状態
スレッド2の状態
1. スレッド1を停止し
kernel空間に切り替える
4. スレッド2を再開

## Slide 5: 難点とLazyFPU
負荷が大きい
  FPUは80bitレジスタ8個
  AVX-512では512bitレジスタが32個で合計2KiB
動機
  昔はFPUを使うアプリは限られていた
  使わないのに退避・復元は無駄
LazyFPU
  使う必要が出たときだけ切り替えればよいのでは？
  スレッドを切り替えたらFPUを使えないモードにする
  そのスレッドがFPUを使ったら#NM（Device not available : no math）例外が発生
  そのときにレジスタの退避・復元を行いFPUを使う
    FPUを使わなければ無駄な退避・復元をしなくてよい

## Slide 6: Meltdown/Spectreの復習（1/2）
投機実行（speculative execution）
  必要ないかもしれない命令を先回りして実行しておくこと
  必要になってから実行するよりも処理時間を短縮できる
    投機実行なし
    投機実行あり（x = 1を予測した場合）
x = calc(...);
if (x == 1) y++;
x = calc(...);
if (x == 1) y++;
if (x == 1) y++;
実際にx = 1なら速く終わる
予想が外れたら逆に遅くなる

## Slide 7: Meltdown/Spectreの復習（2/2）
キャッシュメモリ
  メモリの読み書きは遅い（100nsecレベル）
    add/subは0.1nsecレベル
  CPUの近くに少量で高速なメモリを配置
  一度readすると次のreadが高速になる
Meltdown/Spectre
  秘密情報に依存した場所を投機実行で読ませる
  そのあとどの領域がキャッシュに入ってるかを確認
秘密情報xに対して
投機実行で
read mem[x]
させる
mem
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5 mem
read
time
2番目のreadが速いので
x = 2と推測

## Slide 8: LazyFPUの脆弱性
レジスタの1bitが漏洩するコード
xmm0に秘密情報が入ったスレッドから 攻撃者のスレッドにコンテキストスイッチ
攻撃者は上記のコードを実行
  OSはmovq rax, xmm0の段階で#NM例外を発生
  しかし投機実行によりreadまで行ってしまう
  mem[0]とmem[64]のread timeの短い方がxmm0の最下位bit
movq rax, xmm0 // FPUのxmm0をraxに代入(rax = xmm0)
and rax, 1 // raxの最下位bitのみにする(rax &= 1)
shl rax, 6 // 64掛ける(rax *= 64)
mov dword [mem + rax], 0 // mem[0]またはmem[64]をread

## Slide 9: コンセプトコードの改良
前ページの方法では#NM例外が発生するとxmm0の中身がクリアされてしまう
#NM例外ではなく#PF（page fault）を発生させる
  #PFが発生するためmovq rax, xmm0で#NM例外は発生しない
    xmm0の中身がクリアされない
  しかし投機実行でxmm0の最下位bitは判別可能
  movq rax, xmm0 / shr rax, 1 / and rax, 1とshiftを挟めば次のbitも判別可能...を繰り返す
movq dword [0], 0 // #PF
movq rax, xmm0
and rax, 1
shl rax, 6
mov dword [mem + rax], 0

## Slide 10: RTM（Intel TSX）を使う
RTM（Restricted Trancastional Memory）
  トランザクション実行用の命令群
    指定された命令群（トランザクション領域）を他のプロセッサからatomicに（一瞬で）実行されたように見える仕組み
    何らかの原因で失敗すると何も実行しなかったことになる
#PFよりもRTMを使う方が15倍ほど高速（3MiB/s）に レジスタの中身が見える
xbegin abort // トランザクション開始
movq rax, xmm0
and rax, 1
shl rax, 6
mov dword [mem + rax], 0
xabort // トランザクション強制失敗